様式第４のロ（第４条、第５条関係）

| 屋内貯蔵所構造設備明細書 |
| --- |
| 事業の概要 | 研究分析用溶剤を貯蔵し研究業務に供する。 |
| 建築物の構造 | 階 数 | １ | 建築面積 | 54 ㎡ | 延べ面積 | 54 ㎡ |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | コンクリートブロック造 | 柱 | なし | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | コンクリートブロック造 | は り | 鉄骨（耐火被覆） | 屋根又は 上階の床 | 石綿スレート |
|  | 窓 | 防火設備 | 出入口 | 特定防火設備 | 階 段 | なし | 軒 高 階 高 | 3.15ｍ |
| 建築物の一部に貯蔵 所を設ける場合の建 築物の構造 | 階 数 |  | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 |  |
| 架台の構造 | スチール棚（アンカーボルト固定） |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯（耐圧防爆型）１基 |
| 換気、排出設備 | 強制換気（耐圧防爆型）、吸気口２箇所 |
| 電気設備 | 電機工作物にかかる法令による。 |
| 避雷設備 | なし |
| 通風、冷房装置等の 設 備 | なし |
| 消火設備 | 第５種 粉末ＡＢＣ消火器 １０型 ２本 |
| 警報設備 | 加入電話 |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目〇ー〇 〇〇株式会社 社長 〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。