様式第４のハ（第４条、第５条関係）

| 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書 |
| --- |
| 事業の概要 | 石油化学工場 |
| 貯蔵する 危険物の概要 | 引火点 | 40 ℃ | 貯蔵温度 | 30 ℃ |
| 基礎、据付 方法の概要 | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト6本を使用し据付ける。 |
| タンクの構造、設備 | 形 状 | 縦置円筒型 | 常圧・加圧（ ｋｐａ） |
|  | 寸 法 | 内径 4,400mm 高さ 7,200mm | 容 量 | 全容量 109,478ﾘｯﾄﾙ 空間容量 9,478ﾘｯﾄﾙ 申請容量 100,000リットル |
|  | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 屋根板4.5mm、側板6.0mm、底板6.0mm |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | 1 | 50 ㎜ ｋｐａ |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作動圧 |
|  |  |  |  | ｋｐａ |
|  | 液量 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 | なし | タンク保温材 の概要 | なし |
| 注入口の位置 | 防油提内 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| 防油提 | 構 造 | 容量 | 排水設備 |
|  | 鉄筋コンクリート | 11.0ｍ×11.0ｍ×1.0ｍ 基礎容積7.6㎥ 実容積113.4㎥ | 堤外に排水弁を設け、油分離槽を経て構内排水溝に放流する。 |
| ポンプ設備 の概要 | 電動ポンプ 2基 |
| 避雷設備 | タンクに接地アースを設ける。 |
| 配 管 | ＳＧＰ、弁は鋳鋼 |
| 消火設備 | 第3種固定式泡消火設備 2基 第４種粉末消火器50型 1基 第5種粉末消火器10型 2個 | タンクの加熱設備 | なし |
| 工事請負者 住所氏名 | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇製作所 所長 〇〇〇〇 電話 〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。